# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов»

предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие кладку, монтаж, ремонт, облицовку, теплоизоляции и очистки печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности.

- Требования правил противопожарного режима  в РФ к печам и другим отопительным приборам.

- Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности:

- Условия возникновения и развития процесса горения.

- Режимы самовоспламенения и распространения пламени.

- Тепловой и цепной механизмы процесса горения.

- Показатели пожаровзрывоопасности.

- - Зависимость показателей пожаровзрывоопасности от параметров состояния.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Производстводить трубопечные работы:

- Пользоваться материалами для строительства печей и каминов. Печной фурнитурой.

- Пользоваться инструментом (оборудованием) для кладки печей.

- Класть (монтировать) печи и каминов на различных видах топлива.

- Класть фундаменты и основания под печи и камины. Выполнять гидроизоляцию.

- Обследовать дымовые каналы (трубы). Выполнять газодинамический и тепловой расчет.

- Проверять и принимать в эксплуатацию дымоходы, печи, камины, теплогенерирующие установки

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 2 | 2 |  |
| 4 | Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности. | 2 | 2 |  |
| 5 | Организация и осуществление государственного пожарного надзора в Российской Федерации. Требования ППР в РФ к печам и другим отопительным приборам. | 4 | 4 |  |
| 6 | Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности: - Условия возникновения и развития процесса горения. - Режимы самовоспламенения и распространения пламени. - Тепловой и цепной механизмы процесса горения. - Показатели пожаровзрывоопасности. - Зависимость показателей пожаровзрывоопасности от параметров состояния. | 10 | 10 |  |
| 7 | Пожарная безопасность зданий и сооружений: - Архитектурно-планировочные решения. - Строительные материалы. - Строительные конструкции. - Заполнение проемов в противопожарных преградах. Противопожарные занавесы и завесы. - Обеспечение безопасности людей. - Инженерное оборудование систем противодымной защиты зданий и сооружений. - Внутренний противопожарный водопровод. - Огнезащитная обработка строительных материалов. - Огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и герметичные кабельные вводы. - Новое в нормировании пожарной безопасности электроустановок. - Молниезащита и защита от статического электричества. | 10 | 10 |  |
| 8 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. | 3 | 3 |  |
| 9 | Современное состояние нормативной базы по теплогенерирующим аппаратам. Термины и определения. «Правила производства трубопечных работ». Разработка и внедрение расчётных методик в проектирование печей и каминов. | 2 | 2 |  |
| 10 | Теплогенерирующие аппараты. Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. - Поквартирное теплоснабжение. - Крышные котельные. - Модульные котельные. - Аппараты инфракрасные. | 4 | 4 |  |
| 11 | Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов.Установки водяного и пенного пожаротушения: - Отопление, вентиляция и кондиционирование. - Системы противодымной вентиляции. - Системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. - Трубопроводные коммуникации. Межэтажный проход дымовой трубы. | 6 | 6 |  |
| 12 | Производство трубопечных работ: - Классификация и устройство печей и каминов. - Материалы для строительства печей и каминов. Печная фурнитура. - Инструмент (оборудование) для кладки печей. - Кладка (монтаж) печей и каминов на различных видах топлива. - Фундаменты и основания под печи и камины. Гидроизоляция. - Дымовые каналы (трубы). Газодинамический и тепловой расчет. | 6 | 6 |  |
| 13 | Сдача в эксплуатацию печных конструкций - Проверка, приемка в эксплуатацию. | 2 | 2 |  |
| 14 | Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов. - Первичная проверка дымоходов, технического состояния вентиляционных каналов. - Периодическая проверка технического состояния дымоходов. Очистка дымоходов. - Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах. - Ремонт печей, каминов и дымовых каналов. | 3 | 3 |  |
| 15 | Первичные средства пожаротушения: - Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний. - Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. - Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения. - Пожарные шкафы, краны. | 4 | 4 |  |
| 16 | Охрана труда. | 2 | 2 |  |
| 17 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 3 | 3 |  |
| 18 | Объединения печников. Библиография. Самоподготовка. | 5 | 5 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

# Тема №4 Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности

# Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Организация и осуществление государственного пожарного надзора в Российской Федерации. Требования ППР в РФ к печам и другим отопительным приборам.

Основные понятия, основные направления деятельности, задачи надзорной деятельности, мероприятия по контролю в свете ФЗ№294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц». Требования Правил противопожарного режима в РФ к печам и другим отопительным приборам согласно Постановления Правительства №390 от 25.04.2012г.

# Тема №6 Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности:

Условия возникновения и развития процесса горения. Классы пожаров. Режимы самовоспламенения и распространения пламени.  Тепловой и цепной механизмы процесса горения. Классификация помещений по  взрывопожарной опасности. Способы прекращения горения. Опасные факторы пожаров. Зависимость показателей пожаровзрывоопасности от параметров состояния. Классификация материалов и веществ по пожарной опасности.

# Тема №7 Пожарная опасность зданий и сооружений

Архитектурно-планировочные решения. Ступень огнестойкости зданий и конструкций Классификация строительных материалов. Строительные конструкции. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Противопожарные занавесы и завесы. Обеспечение безопасности людей. Инженерное оборудование систем противодымной защиты зданий и сооружений. Внутренний противопожарный водопровод. Огнезащитная обработка строительных материалов. Огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и герметичные кабельные вводы. Новое в нормировании пожарной безопасности электроустановок. Молниезащита и защита от статического электричества.

# Тема №8 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Требования пожарной безопасности к жилым домам и общественным зданиям. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений. Пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, система пожаротушения, противодымная система, противопожарные двери. Параметры микроклимата в помещениях. Вентиляция и конденционирование. Требования пожарной безопасности к эксплуатации.

Тема№9  Современное состояние нормативной базы по теплогенерирующим аппаратам. Термины и определения. «Правила производства трубопечных работ». Разработка и внедрение расчётных методик в проектирование печей и каминов. Требования пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации печей и каминов.

# Тема№10  Теплогенерирующие аппараты.

Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию поквартирного теплоснабжения,

крышных котельных, модульных котельных, аппаратов инфракрасных.

Тема№11 Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов.

Установки водяного и пенного пожаротушения.  Отопление, вентиляция и кондиционирование. Системы противодымной вентиляции.   Системы общеобменной вентиляции и кондиционирования.   Трубопроводные коммуникации. Межэтажный проход дымовой трубы.

# Тема№12 Производство трубопечных работ

Классификация и устройство печей и каминов.  Материалы для строительства печей и каминов. Печная фурнитура.   Инструмент (оборудование) для кладки печей.   Кладка (монтаж) печей и каминов на различных видах топлива.   Фундаменты и основания под печи и камины. Гидроизоляция.   Дымовые каналы (трубы). Газодинамический и тепловой расчет.

# Тема№13 Сдача в эксплуатацию печных конструкций

Проверка, приемка в эксплуатацию. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

Тема№14 Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов.

Первичная проверка дымоходов, технического состояния вентиляционных каналов.

Периодическая проверка технического состояния дымоходов. Очистка дымоходов.

Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах.

Ремонт печей, каминов и дымовых каналов.

# Тема№15 Первичные средства пожаротушения

Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний.

Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях.

Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения. Пожарные шкафы, краны.

# Тема№16 Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

# Тема №17 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

# Тема№18 Объединения печников. Библиография. Самоподготовка

# Гильдия печников. Цели, задачи, традиции.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8.Каковы размеры предтопочного листа

- 0,7Х 0,7м

- 0,5Х0,7м

- 0,6Х0,6м

9. Чем запрещается розжигать печи

- Дизельное топливо, бензин

- Дрова

- Бумага

10.На каком расстоянии располагают стеллажи, витрины, шкафы от топочных отверстий

- 1м

- 1.25м

- 1.2 м

11. Дымовые трубы и стены в которых проходят дымовые каналы белят в целях:

- Чистоты содержания

- Быстрого выявления трещин

- Для прочности соединения

12. Как называется прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в системе вентиляции?

- Барометр

- Анемометр

- Термостат

13. Какая высота дымовой трубы должна быть над плоской кровлей

- Не менее 500 мм

- Не менее 1.5 м

- Не менее 700 мм

14. Разрешается ли применять в качестве дымоходов асбестоцементные  и металлические трубы  для печей на угле?

- Да

- Нет

15.Допустимый уклон каналов от вертикали

- До 30 0

- До 450

- До 250

16. Какая допускается толщина перегородки при совмещении дымового и  вентиляционного канала по всей высоте

- не менее 120 мм

- не менее 125 мм

- не менее 100 мм

17. Допустимое количество этажей в административных зданиях с печным отоплением

- 1

- 2

- 3

18. Какое расстояние допускается при закрытой отступке до стены незащищенной от возгорания

- 250 мм

- 320 мм

- 500 мм

19.В формуле расчета расхода приточного воздуха по условиям обеспечения взрывопожарной безопасности, что означает показатель gin?

- концентрация взрывоопасного вещества в воздузе, подаваемом в помещение мг/м3

- расход воздуха

- нижний концентрационный предел распространения пламени

20. Сроки перезарядки порошковых огнетушителей

- Раз в год

- Раз в 2 года

- Раз в 3 года

- Раз в 4 года

- Раз в 5 лет

# 21. Порошковым огнетушителем можно  тушит электроустановки:

- до 1кВ

- до 10кв

- до 20кв

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

4. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

5. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

6.А.Е.Школьник «Печное отопление малоэтажных жилых домов» Изд. Москва «Высшая школа» 1991 г

7. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

8. СП 54.13330-2011 «Здания жилые многоквартирные»

9. СП 7.13130-2009 «Отопление, вентиляция и конденционирование. Противопожарные требования»

Приложение 1

к программе «Устройство (кладка, монтаж)ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других  теплогенерирующих установок и дымоходов»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 2 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности | 2 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности | 5 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охрана труда | 1 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Охрана труда |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация и осуществление надзорных функций по пожарной безопасности в РФ Требования ППР к отопительным приборам | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Современное состояние нормативной базы по теплогенерирующим аппаратам. Термины и определения. «Правила производства трубопечных работ». Разработка и внедрение расчётных методик в проектирование печей и каминов. | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пожарная безопасность зданий и сооружений: - Архитектурно-планировочные решения. - Строительные материалы. - Строительные конструкции. - Заполнение проемов в противопожарных преградах. Противопожарные занавесы и завесы. - Обеспечение безопасности людей. - Инженерное оборудование систем противодымной защиты зданий и сооружений | 5 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях | 1 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутренний противопожарный водопровод. - Огнезащитная обработка строительных материалов. - Огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и герметичные кабельные вводы. - Новое в нормировании пожарной безопасности электроустановок. - Молниезащита и защита от статического электричества. | 5 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях | 1 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Теплогенерирующие аппараты. Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. - Поквартирное теплоснабжение. - Крышные котельные. - Модульные котельные. - Аппараты инфракрасные. | 4 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 17 | Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов. - Первичная проверка дымоходов, технического состояния вентиляционных каналов. - Периодическая проверка технического состояния дымоходов. Очистка дымоходов. | 2 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 18 | Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах. - Ремонт печей, каминов и дымовых каналов. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 19 | Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов.Установки водяного и пенного пожаротушения: | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 20 | Производство трубопечных работ: - Классификация и устройство печей и каминов. - Материалы для строительства печей и каминов. Печная фурнитура. - Инструмент (оборудование) для кладки печей. - Кладка (монтаж) печей и каминов на различных видах топлива. - Фундаменты и основания под печи и камины. Гидроизоляция. - Дымовые каналы (трубы). Газодинамический и тепловой расчет. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 21 | Первичные средства пожаротушения: - Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний. - Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. - Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения. - Пожарные шкафы, краны. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 22 | Сдача в эксплуатацию печных конструкций Проверка и приемка в эксплуатацию | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 23 | Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 24 | Объединения печников.Библиография | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 25 | Сдача в эксплуатацию печных конструкций Проверка и приемка в эксплуатацию | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 26 | Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 27 | Первая доврачебная помощь | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 28 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |